## Slide 1: 2.zadatak
Radna mera
Tačnost rada os-a
veličina škarta
2024/25

## Slide 2: Određivanje radne mere
Ag
Ad
VRSTE MERA (dimenzija)
Kotirana/nazivna mera
Ciljana mera
Stvarna/izmerena mera
Predavanje br.3

## Slide 3: Postavka zadatka
ULAZNI PODACI
Utvrditi ukupnu tehnološku grešku (upisati naziv OS-a iz tabele) pri izradi partije uzoraka. Merenje se obavlja kljunastim merilom tačnosti (upisati tačnost iz tabele)mm.
Merenje je obavljeno na (upisati naziv detalja iz tabele) dimenzija datih na slici.
  Nazivna mera: xr = (upisati nazivnu meru iz tabele)
  Klasa tačnosti u kojoj detalj treba da bude izrađen: (upisati klasu tačnosti iz tabele)
ZADATAK
Odrediti toleranciju zadatog elementa veze.
Odrediti ciljanu meru.
Odrediti tačnost rada mašine.
Izračunati veličinu škarta.

## Slide 4
Primer rešavanja zadatka

## Slide 5: 1. Odrediti toleranciju zadatog elementa veze
Utvrditi ukupnu tehnološku grešku debljače pri izradi partije uzoraka. Merenje se obavlja kljunastim merilom tačnosti 0,05mm.
Merenje je obavljeno na debljini stranice kreveta dimenzija datih na slici.
  Nazivna mera: dr = 19mm ( 25mm)
  Klasa tačnosti u kojoj detalj treba da bude izrađen: TD25

## Slide 6: 1. Odrediti toleranciju zadatog elementa
  Nazivna mera: dr = 19mm
  Klasa tačnosti u kojoj detalj treba da bude izrađen: TD25
  TD25
  dr=19mm
  To=0,35mm, M/m
  dr=19±0,175mm

## Slide 7: 2. Odrediti ciljanu meru
formula
primer
  dc – ciljana mera
  dc= (18, 825+19,175)/2 = 19mm
  xc= (Ag+Ad)/2

## Slide 8: 3. Odrediti tačnost rada mašine
STANDARDNA DEVIJACIJA
TAČNOST RADA MAŠINE
(mm)
(mm)

## Slide 9: 3. Odrediti tačnost rada mašine
STANDARDNA DEVIJACIJA
TAČNOST RADA MAŠINE
σ=0,101mm
∆=0,607mm
TD40

## Slide 10
dr=19
dg=19,175
dd=18,825
σ=0,101mm
3σ=0,303mm
dr+3σ =19,303
dr-3σ=18,697
Tražena tolerancija
Tačnost rada mašine ∆
q=(0,5-φ(t))·100 (%)
t=(To/2)/σ
To

## Slide 11: 4. Izračunati veličinu škarta
formula
t=(To/2)/σ
q=(0,5-φ(t))·100 (%)
proračun
t=(0,35/2)/0,101
t=1,73
Za t=1,73 Laplace-ova f-ja φ(t)=0,458
q=(0,5-0,458)·100 = 4,2%

## Slide 12
dr=19
dg=19,175
dd=18,825
σ=0,101mm
3σ=0,303mm
dr+3σ =19,303
dr-3σ=18,697
Tražena tolerancija
Tačnost rada mašine ∆
q=(0,5-φ(t))·100 (%)
t=(To/2)/σ
To